600*800倒计时说明书

修订历史

| 版 本 | 日 期 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| v 1.0 | 2018-11-19 | 说明书原始版本发布 |

声明：

安装和使用设备前，请仔细阅读本说明书。

本说明书如有更改，恕不另行通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；

本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书所讲述的功能不作为将产品用作特殊用途的理由。

感谢您选择购买本公司产品，DJS-800-111 道路交通信号倒计时显示器采用最先进的 LED 发光器件，具有视角宽、亮度均匀，色谱标准、寿命长衰减少、可靠性高、稳定

性强、耐温性好、电压适应范围广等特点。灯体采用专用铝型材框体设计，表面采用静电粉末喷涂处理，外观超薄、重量轻、美观大方，是当今交通信号灯的潮流产品，各项指标均达到或超过 GAT508-2014 标准。

一、产品特点

1、	外壳采用铝型材和塑壳两款框体设计，经过毛坯加工、去毛刺、表面静电喷塑等多道工序，重量轻，耐腐蚀，寿命长。

- 发光单元透光罩采用一体式密封结构设计，美观大方，结实耐用，防水性能好，

视觉角度宽。

3、	发光材料采用亮度高、光衰减率低的 LED 发光二极管，发光管排列科学，亮度均匀。

4、	工作方式多样（全周期采样、脉冲采样、通讯），能自动判断并改变工作方式。

5、 独特的智能学习型采样方式，多达 6 路采样信号，能自动判断运行周期和相位，两个信号灯周期后自动显示倒计时时间，一个相位周期允许出现多次同灯色相位，中途改变走法不会引起死机。

6、	自带通讯功能，通讯和采样可以同时进行，配合我公司生产的全系列交通信号控制

器，能够实现不间断跟踪。

7、 运行电源直接取自信号灯电源，无需单独电源线，采用前开门形式，安装与检修及其方便。

二、性能指标

1、 外形指标

- 材质:采用铝型材框体结构，表面采用黑色塑粉静电喷涂处理。

- 外形尺寸：800mm×600mm×130mm

- 整灯重量：12Kg

- 面板结构：双“8”段码式，单位一体式密封结构，最大显示99秒。

- 字体结构：字高485mm，字宽280mm，字间距106mm，笔画段宽度40mm。

2、 亮度指标

- 显示颜色：十位红绿双色，个位红、黄、绿三色。

- LED发光管数量：红350颗、黄175颗、绿350颗。

- 亮度等级：0度：＞4000坎德拉每平方米，10度：＞1200坎德拉每平方米。

- LED发光管波长：625nm；黄色：590nm；绿色：505nm

3、 工作方式

- 工作方式：全周期采样、脉冲采样、通讯方式。

- 最大接入信号灯数量：6路（两组信号灯的红、黄、绿灯色）

4、 电气指标

- 电源范围：电压：AC180V~260V，频率：50HZ+2HZ

- 绝缘性：带电部分和箱体之间绝缘电阻大于10MΩ，绝缘耐压大于 1.5KV。

- 额定功耗：小于25W

5、 环境指标

- 工作环境温度：－40℃～85℃

- 工作环境湿度：5％～95％

- 平均无故障时间（MTBF）：≥50000H

- 使用寿命：大于5万小时

- 防护等级：IP53

6、 执行标准

- 执行标准：GAT508-2014

三、结构尺寸及安装

1.尺寸：倒计时器外壳总体尺寸为800mm×600mm×130mm，遮阳罩有效长度为200mm,

字体高度为485mm，字体宽度为 280mm，字间距为 106mm，笔画段宽度为 40mm。

2、接线：打开倒计时前门，将信号灯电缆线通过倒计时背面防水接头穿线孔穿入倒计时壳体，切除电缆线外皮 8－10cm，剥头约 10mm 后按电缆线含义用十字螺丝刀接入倒计时控制板内部接线柱，如下图所示；拉出多余的电缆线穿入灯杆内部，拧紧防水接头，防止电缆线松动；注意接线时应紧固并检查所有螺丝，铜丝不能外露，接线柱螺丝不要压到线皮上。

四、故障排除

1.倒计时不显示：

a. 观察与倒计时连接的信号灯灯色是否持续正常切换，若有任意一种颜色信号灯未显示，

请检查线路或信号机输出

b. 观察与倒计时连接的信号灯灯色时间在两个信号周期内是否一致，若不一致请调整信号

周期。

c. 用万用表测量倒计时控制板接线端子，观察是否存在无电压输入或虚电压过高等情况，

若存在则判断为信号机输出故障或线路故障；

d. 观察倒计时开关电源指示灯是否正常点亮，若电源指示灯不亮或闪烁则判定为开关电源

故障。

2.通讯倒计时通电后，未立即显示倒计时时间 ：

检查通信线是否反接，未反接则检查倒计时拨码上的地址是否与信号机配置的地址一致。

3.雷击导致倒计时熄灭：

更换倒计时控制板。

五、 检修注意事项

*更换或检修倒计时器时应注意首先应拆除控制板输入线，防止意外触电。

*每次更换后应检查所有接线是否牢固，面板螺丝是否已经紧固，避免信号灯进水。