300静红动绿+倒计时使用说明书

修订历史

| 版 本 | 日 期 | 原 因 |
| --- | --- | --- |
| v 1.0 | 2017-8-28 | 说明书原始版本发布 |

声明：

安装和使用设备前，请仔细阅读本说明书。

本说明书如有更改，恕不另行通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；

本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书所讲述的功能不作为将产品用作特殊用途的理由。

感谢您选择购买本公司信号灯产品，RX-300-3-2S/1L 动态人行灯采用国外最先进的 LED 发光器件，具有灯芯视角宽、亮度均匀，色谱标准、寿命长、衰减少、可靠性高、稳定性强、耐温性好、电压适应范围广等特点。灯体采用新型镁合金材料一次性压铸而成，专为人行灯设计，灯盖开启 V 型设计，不用任何工具，手拧即可打开。整灯采用双重密封，外观超薄、重量轻、美观大方，是当今交通信号灯的潮流产品，各项指标均达到或超过

GB14887-2011 标准。

一、产品特点

1、人行灯由灯壳主体、灯盖、遮阳罩和发光单元组成。

2、发光单元为 300×300mm 方形二联组合，上联为静态红人动态绿人，下联为倒计时。

3、发光单元由 LED 人行灯灯片、控制板、电源、钢化玻璃色片、防水橡胶圈和密封托盘组成，其中灯片、控制板和电源安装在密封托盘内，与钢化玻璃色片一起通过螺丝固定到灯盖。

4、单元壳体一次性压铸成型，重量轻，强度高，在高低温条件下变形小，抗腐蚀性强。

5、灯壳专门为 LED 人行灯设计，体积小，外形美观大方，在生产过程中经过压铸、筛

选、修边、整形等多道工序，成品表面光洁，决无开裂、毛刺、银丝等缺陷。

6、灯壳颜色采用黑色塑粉静电喷涂处理，色泽鲜明，长时间使用无褪色、掉色、变色

等缺陷。

7、外观形状采用圆角方形外壳，方形遮阳罩，透光罩亮度均匀，视觉范围宽，透光性

强。密封性，为了最大限度地提高灯壳的防尘和防水性能，采用两重密封技术，首先在灯盖和灯壳接缝处专门设计有防水密封圈凹槽，同时在信号灯内部采用专门的密封托盘，将 LED 灯片、控制板和电源密封在透光罩和托盘之间，最大限度地保证了室外各种天气情况下的密封效果。通过以上措施，使我公司生产的信号灯整灯防护等级达到 IP55 标准。

9、安装，该信号灯壳在设计时充分考虑到各种安装形式，配有多种安装支架，并在信号灯两端设计有万向齿盘，方便调整安装角度；灯盖采用 V 型开启形式，并专门配置手拧固定螺丝，在安装和维修时不需借助任何工具即可开启灯盖。

10、信号灯需要在室外长期使用，除了保证灯壳主体的耐用性外，我公司一律采用不锈钢螺丝固定各个信号灯组件。

二、性能指标

1、	外形尺寸：750mm×410mm×140mm

2、	整灯重量：9kg

3、	灯壳材质：镁压铸、塑壳

4、	发光颜色：红人静态、绿人动态交替显示

5、	波长：红色 625nm；绿色：505nm

6、   发光单元LED数量：红人70 颗，绿人120颗；红倒计时84颗，绿倒计时70颗。

7、  基准轴亮度：≥400 坎德拉

8、	电源适应性：AC220V±20%，50±5HZ

9、	额定功耗：＜6W

10、 工作环境温度：－40℃～85℃

11、 工作环境湿度：5％～95％

12、 整灯使用寿命：＞100000H

13、 整灯防护等级：IP55

14、 执行标准：GB14887-2011

三、结构尺寸

信号灯外壳总体尺寸为750mm×410mm×140mm遮阳罩有效长度为 240mm。信号灯透光直径为 300mm，有效发光单元透光面尺寸为 260mm。

四、信号灯安装

1、铁脚安装：将信号灯平放在地面上，正面朝上，注意应采取适当措施保护信号灯壳体表面，最方便的方法是用信号灯包装箱中的两端泡沫架空信号灯。打开信号灯两端盖板，拧出套在两端齿轮上的螺栓，依次套入安装脚、齿轮、密封圈，再套入信号灯壳体，套止动片后用自带的螺母轻轻固定，不需要拧紧；盖上信号灯盖板。注意安装脚与灯杆或安装支架固定边朝向信号灯背面，在穿入信号灯壳体前建议先将与灯杆或安装支架固定的安装螺栓穿入安装脚长腰孔。

2、遮阳罩安装：将信号灯正面朝上，取所带遮阳帽，将遮阳帽用不锈钢螺丝固定在信号灯单元盖板突沿上，注意在安装时应首先用不锈钢螺丝轻轻固定，用力拉遮阳帽两端使遮阳帽紧贴突沿，再紧固螺丝。

3、安装信号灯：安装方法如下图，按信号灯位置调整最佳方向后固定螺丝等紧固件，依次紧固信号灯齿轮螺栓、安装脚螺栓。注意：在调整信号灯方向时不能使用铁锤等钝物直接敲打信号灯壳体表面或安装支架，每次调整应首先松开相关螺栓。

4、接线：打开有信号灯穿线孔的单元盖板，将信号呆电缆线通过信号灯穿线孔穿入信号灯壳体，切除电缆线外皮8-10CM，剥头约10mm后按电缆骊含义用一字螺丝刀接入信号灯内部接线座上，如下图所示：将电缆压入壳体内部的压线夹内，防止电缆线松动；拉出多余的电缆线穿入灯杆内部。注意：接线时应紧固并检查所有螺丝，铜丝不能外露，接线柱螺丝不要压到线皮上。

五、常见故障及排除方法

| 序号 | 故障现象 | 产生故障原因及排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯不亮 | 红人或绿人不显示：用万用表测量接线端子是否有220V输入，若无输入请检查线路或信号机保险丝，若有输入可判定为信号灯故障，需更换灯盘。 红人和绿人均不显示：红人或绿人不显示：用万用表测量接线端子是否有220V输入，若无输入请检查线路或信号机保险丝，若有输入可判定为信号灯故障，需更换灯盘。 |
| 2 | 信号灯常亮 | 断开信号灯负载，用万用表测量信号机输出，若该路输出一直有220V电压，则可确定为信号机输出故障； 若信号机输出正常，请检查信号灯线路是否存在短路现象。 |
| 3 | 倒计时不显示 | AAA a、观察人行灯灯色时间在两人个信号周期内是否一致，若不一致致 致请调整信号周期。 B Bb、用万用表测量倒证时控制板接线端子，观察是否存在无电压输 输入或虑电压过高等情况，若存在则判断为信号机输出故障或或 或线路故障。 |

检修注意事项

*更换或检修信号灯灯盘时应注意首先应拆除信号灯单元与接线柱的连接，防止意外触电。

*每次更换后应检查所有接线是否牢固，盖板螺丝是否已经紧固，避免信号灯进水。