太阳能

移动信号灯

用户手册

（XWDL_42）

太阳能移动信号灯

概述：

太阳能移动信号灯，安装方便，使用灵活，广泛应用于公路交通临时需要使用信号灯的路段。

特点：

1．体积小，表面喷塑，外观精美不易被腐蚀。

2．采用高亮度LED发光管，亮度高，寿命长。

3．采用数码管示和按键组合，调试方法简单，易用。

4. 内置蓄电池过充过放保护。

4．智能省电，功耗低，经久耐用。

5．产品性能指标符合国家GB14887-2011的标准。

技术指标：

功率：			1-10W						工作电压：12V

蓄电池： 		100AH						太阳电板：50W

充电电流：		1A							可视距离： >1000米

发光面积：		300

充电控制:

- 使用时，必须使太阳电板朝向太阳光光照面，平稳放置，锁定四轮。

- 蓄电池电压降到11伏以下时，设备自动停止工作。

- 电压回复到12V以上时，重新开始工作。

- 太阳电板充电正常的前提下，蓄电池的使用寿命在三年以上。

省电控制：

1．亮度可调，可以分别设定白天的亮度和晚上的亮度。

2．进入和结束夜间黄闪模式的时间可以调， 建议晚上黄闪。

（操作面板图）

按键开锁：

当锁掷在左边时， 按键是关闭的。这样可以避免不相关人士对机器进行操作。

运行时应将锁掷向左边。

锁掷在右边时可以正常运行，并且可以对其进行操作和设置。

指定模式:

为方便使用，简化设置步骤，设定了7个“按键”和电源的组合，用来将信号机恢复到“出厂设置”。

并附加指定一个运行模式。

使用方法是按住“X键”再开电源。

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 按住“H+”键再开电源 | 恢复出厂设置，四相位，直先行 模式 |
| 按住“H-”键再开电源 | 恢复出厂设置，四相位，左先行模式 |
| 按住“M+”键再开电源 | 恢复出厂设置，三相位 模式 |
| 按住“H-”键再开电源 | 恢复出厂设置，三相位 模式 |
| 按住“上翻”键再开电源 | 恢复出厂设置，三相位 模式 |
| 按住“下翻”键再开电源 | 恢复出厂设置，三相位 模式 |
| 按住“主页”键再开电源 | 恢复出厂设置，两相位 模式 |
| 恢复出厂设置后，需要对“时段”和“配时”稍加更改， 即可让信号机按照用户的要求进行工作。 |

时段

概念：将一天分为多个时间片段，分别为每个时段设置相序和配时。

最多可以设置16个时段

时段数据和含义：

| 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段 编号 | 时: | 分: |  |
| 按“时段”键 | 0 | 07 | 00 | 0号时段，7点0分 |
| 按“下翻”键 | 1 | 21 | 00 | 1号时段，21点00分 |
| 按“下翻”键 | 2 | 23 | 59 | 时段编辑结束: （23.59是特定的数字） |
| 按“下翻”键 | 3 | x | x | 23.59后面的数据没有意义 |
| 按“主页”键 |  |  |  | 返回到初始页面 |
| 按“时段”键，然后按“下翻”键查看，按“H”和“M”键设置 注：时段的数值应从小到大排列。 |

配时

概念：为每个相位指定时间，单位为“秒”。（即绿信比）

配时数据表：

| 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段编号 | 时长 | 时长 |  |
| 按“配时”键 | 0 | 20 | 20 | 0号方案，第一相位20秒，第二相位20秒 |
| 按“下翻”键 | 0. | 15 | 15 | 0号方案，第三相位15秒，第四相位15秒 |
| 按“下翻”键 | 1 | 00 | 00 | 1号方案，第一相位0秒，第二相位0秒 |
| 按“下翻”键 | 1. | 00 | 00 | 1号方案，第三相位0秒，第四相位0秒 |
| 按“下翻”键 | 2 | 00 | 00 | 2号方案，第一相位0秒，第二相位0秒 |
| 按“下翻”键 | 2. | 00 | 00 | 2号方案，第三相位0秒，第四相位0秒 |
| 按“下翻”键 | ． | ．． | ．． | 重复按下翻键共16个时段可以设置 |
| 按“主页”键 |  |  |  | 返回到初始页面 |
| 按“配时”键，然后按“下翻”键查看，按“H”和“M”键设置 注：相位的配时设置为0时，该相位被忽略。四个相位都设为0时，是黄闪。 |

参数：

| 操作 | 显示 | 数据含义说明 |
| --- | --- | --- |
| 按“参数”键 |  | 13 | 40 | 1秒过渡红灯 3秒过渡黄灯 4次绿闪 0无意义 |
| 按“Ｈ或Ｍ”键更改数值 |

时间：

| 操作 | 显示 | 数据含义说明 |
| --- | --- | --- |
| 按“时间”键 |  | 15 | 04 | 当前时间：15点04分 |
| 按“Ｈ或Ｍ”键更改数值 |

亮度：亮度设置，请咨询技术员 。

（图1）

相序：

概念：相序是指相位的排列组合，比如左先行还是直先行。

例如，“2345” 表示（对着相位放行图看！）

（2）南北直行，（3）南北左转，（4）东西直行，（5）东西左转，这样的放行顺序。

最多可设置四个相位，不足四个相位，以“F”填充。

例如：“01FF”表示两相位，（0）南北通行，（1）东西通行。

黄闪用“FFFF”无相序表示

两相位的相序：

| 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段编号 | 相序 |  |
| 按“相序”键 | 0 | 01 FF | 按“相序”键，然后按“下翻”键查看，按“H”和“M”键设置 多数情况下，不需要设置相序。 |
| 按“下翻”键 | 1 | 01 FF |  |
| 按“下翻”键 | 2 | 01 FF |  |
| 按“下翻”键 | . | …. |  |
| 按“主页”键 |  |  | 返回 |

四相位的相序：

| 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段编号 | 相序 |  |
| 按“相序”键 | 0 | 23 45 | 按“相序”键，然后按“下翻”键查看，按“H”和“M”键设置 多数情况下，不需要设置相序。 |
| 按“下翻”键 | 1 | 23 45 |  |
| 按“下翻”键 | 2 | 23 45 |  |
| 按“下翻”键 | . | …. |  |
| 按“主页”键 |  |  | 返回 |

混合的相序设置：

| 操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 时段编号 | 相序 |  |
| 按“相序”键 | 0 | 01 FF | 时段0：两相位 时段1：四相位 时段2：两相位 时段3：四相位 时段4：两相位 时段5： 黄闪 |
| 按“下翻”键 | 1 | 23 45 |  |
| 按“下翻”键 | 2 | 01 FF |  |
| 按“下翻”键 | 3 | 23 45 |  |
| 按“下翻”键 | 4 | 01FF |  |
| 按“下翻”键 | 5 | FF FF |  |

灯色

概念：信号机用数字来表示相位放行图。

相位灯色：放行的方向灯色是绿灯，不被放行的方向灯色是红灯。

信号机对灯色值进行编码：

1：灯色编码规则：

绿=1  红=0  将值填到X处。

| X | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南北方向左转 | 南北方向直行 | 南北方向右转 | 南面北面行人 | 东西方向左转 | 东西方向直行 | 东西方向右转 | 东面西面行人 |

2：灯色编号：（相位灯色）和（相位放行图）是一　一对应的。

| 相位放行图 | 灯色号 | 灯色值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 11100001 |
| 1 | 1 | 00011110 |
| 2 | 2 | 01000001 |
| 3 | 3 | 10000010 |
| 4 | 4 | 00010100 |
| 5 | 5 | 00101000 |
| 6 | 6 | 11000011 |
| 7 | 7 | 00111100 |
| 8 | 8 | 01000011 |
| 9 | 9 | 00110100 |
| A | A | 11100001 |
| B | B | 00011110 |
| C | C | 01000001 |
| D | D | 10000010 |
| E | E | 00010100 |
| F | F | 00101000 |
| 按“灯色”键，然后按“下翻”键查看，按“H”和“M”键设置 |